VEGA L 24/30/32c

Технические характеристики

|  |  | VEGA L24 | VEGA L30 | VEGA L32c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зрительная труба | Изображение / Угол поля зрения | прямое / 1° 20’ |
|  | Увеличение / Диаметр объектива | 24х / 30 мм | З0х / 40 мм | 32х / 40 мм |
|  | Минимальное фокусное расстояние | 55 см | 50 см | 65 см |
|  | Коэффициент нитяного дальномера | 100 |
|  | Постоянная поправка дальномера | 0 |
| Компенсатор: диапазон работы / точность | ±15’ / ±0.5’’ | ±15’ / ±0.3’’ | ±15’ / ±0.3’’ |
| Круглый уровень: чувствительность | 8’ / 2 мм |
| Горизонтальный круг (лимб): наименьшая цена деления | 1° |
| СКО на 1 км двойного хода | 2.0 мм | 1.5 мм | 1.0 мм |
| Масса (нетто) | 1.3 кг | 1.5 кг | 1.65 кг |
| Резьбовое соединение для крепления на штатив | 5/8’’ |